## Slide 1
张建忠 徐敬东 编著
清华大学出版社 出版
ISBN：9787302436959

## Slide 2: 第3章 交换与虚拟局域网
张建忠 徐敬东
南开大学计算机科学与技术系

## Slide 3: 共享式以太网存在的问题
覆盖的地理范围有限
  覆盖范围随网络速度的增加而减小
  网络速率固定，覆盖范围为一常值
网络总带宽容量固定
  所有结点共享同一传输介质，带宽被所有结点共同拥有，随机占用
  结点越多，每个结点平均可以使用的带宽越窄
  半双工工作
  结点越多，冲突概率越大，带宽浪费越严重
不能支持多种速率
  共享介质，设备必须保持相同的速率

## Slide 4: 交换的提出
基本思想：分段
  将大型以太网分割成多个小型以太网
  段内：使用CSMA/CD方法
  段间：采用交换方法
交换设备的主要类型
  交换机：相似网络互联（如以太网-以太网）
    工作于数据链路层
  路由器：异型网络的互联（如以太网-帧中继）
    工作于互联层

## Slide 5: 共享到交换

## Slide 6: 连入以太网交换机的设备

## Slide 7: 以太网交换机的工作过程
假设地址映射表已存在

## Slide 8: 数据转发方式
存储转发交换
  完整接收并缓存数据帧校验转发
  特点：不转发出错的数据帧，支持多速率，但延迟较长
直接交换
  检测到目的地址立即转发，不缓存整帧，不检测差错
  特点：交换速度快、延迟小，但转发出错帧会浪费带宽，不支持多速率
碎片隔离交换
  检查接收到的数据帧长度是否达到64个字节（小于64字节抛弃，大于64字节转发）
  特点：折中（比存储转发快，比直接交换慢）

## Slide 9: 端口/MAC地址映射表
建立：通过学习动态建立
  向后学习：读取帧的源地址并记录帧进入的端口
  只要结点发送信息就能获得它的MAC地址与其所在端口的对应关系
维护：通过计时器保持表项的“新鲜”
  计时器溢出之前没有再次捕获到该端口与MAC地址的对应关系，该表项将被删除
  目的：保证地址表精确、可用

## Slide 10: 通信过滤
通信过滤：交换机基于帧的目的地址做出是否转发或转发到何处的决定

## Slide 11: 生成树协议（1）
集线器级联：不能出现环路
交换机级联：可以出现环路
  生成树协议（Spanning Tree Protocol）
  逻辑上形成一种树型级联结构

## Slide 12: 生成树协议（2）

## Slide 13: 虚拟局域网（VLAN，virtual LAN）
虚拟局域网
  将局域网上的用户或结点划分成若干个“逻辑工作组”
  逻辑组的用户或结点可以根据功能、部门、应用等因素划分而无须考虑它们所处的物理位置
VLAN的核心设备：交换机
  交换机的端口可以分配给一个VLAN
  分配给一个VLAN的端口共享广播域
  分配给不同VLAN的端口不共享广播域

## Slide 14: 共享式以太网与VLAN

## Slide 15: VLAN划分方法
静态VLAN划分法
动态VLAN划分法
  基于MAC地址
  基于互联层协议
  基于IP组播
  基于策略
  ……

## Slide 16: 基于端口的静态VLAN划分方法
管理员静态地将端口分配给某个VLAN，从而把终端系统划分为不同的部分，实现不同逻辑组之间的相互隔离
端口之间的关系需要管理员设定
最实用、最常用的VLAN划分方法
特点：配置简单、可以直接监控、安全性好
适用环境：终端设备位置和逻辑分组相对稳定

## Slide 17: 基于端口的静态VLAN划分方法

## Slide 18: 基于MAC地址的VLAN划分方法
通过MAC地址定义VLAN成员
特点：初始配置工作量大；更换网卡后需要重新配置

## Slide 19: 基于互联层的VLAN划分方法
根据互联层协议、地址等定义 VLAN成员
特点：需要读取和分析高层协议信息，交换和转发速率会受一定影响

## Slide 20: VLAN与802.1Q协议
802.1Q：IEEE委员会1999年6月正式颁布实施
用途：用于交换机和交换机之间、交换机和路由器之间、交换机和服务器之间传递VLAN信息和VLAN数据流
802.1Q是与VLAN相关的最重要的标准之一

## Slide 21: 为什么需要802.1Q ？

## Slide 22: 802.1Q帧格式
标记协议标识符TPID：指示所采用协议的协议类型，取值为8100H
标记控制信息TCI：
  用户优先级：3个比特，8级
  规范格式指示符：1个比特，表明该帧是否符合以太网规范（=0：符合以太网规范）
  VLAN标识符：12比特（1~4094），标识所属的VLAN号

## Slide 23: 802.1Q交换机的数据帧处理过程

## Slide 24: VLAN的优点
减少网络管理开销
控制广播活动
提供较好的网络安全性
利用现有的集线器以节省开支

## Slide 25: 交换式以太网组网

## Slide 26: Cisco2924组成的交换式以太网

## Slide 27: 以太网交换机的配置方式
终端控制台
Telnet软件
Web浏览器
网管专用软件

## Slide 28: 终端控制台的连接

## Slide 29: 终端控制台使用的软件和配置
软件
  各种终端软件基本上都可以（如Windows操作系统提供的“超级终端”等）
配置
  与具体的交换机类型有关
  通常为：9600波特、8个数据位、1个停止位、无奇偶校验和硬件流量控制

## Slide 30: 查看以太网交换机的端口/MAC地址映射表
en - show mac-address-table

## Slide 31: 查看交换机的VLAN配置
show vlan

## Slide 32: 添加VLAN
vlan database - vlan 0002 name VLAN0002 - exit

## Slide 33: 为VLAN分配端口
configure terminal - interface Fa0/1 - switchport mode access - switchport access vlan 0002 - exit

## Slide 34: 删除VLAN
vlan database - no vlan 0002 - exit