## Slide 1
张建忠 徐敬东 编著
清华大学出版社 出版
ISBN：9787302436959

## Slide 2: 第7章 IP地址与ARP协议
张建忠 徐敬东
南开大学计算机科学与技术系

## Slide 3: 为什么需要IP地址？
屏蔽各种物理网络的地址差异
  每种物理网络都有各自的技术特点，其物理地址也各不相同
  统一物理地址的表示方法不现实
  互联网对各种物理网络地址的“统一”通过IP地址在IP层完成

## Slide 4: IP地址的作用
指定计算机到互联网的一个连接
与互联网有多个物理连接的主机有多个IP地址
多个IP地址可绑定到一条物理连接上

## Slide 5: 互联网的层次结构

## Slide 6: IP地址的组成
IP地址的长度为32位二进制数
网络号netid：标识互联网中一个特定网络
主机号hostid：标示网络中主机的一个特定连接

## Slide 7: IP编制的特点
优点：IP编址方式携带了位置信息
  给出IP地址就能知道它位于哪个网络
  路由简单
缺点：主机在网络间移动，IP地址须跟随变化

## Slide 8: IP地址的分类

## Slide 9: IP地址分类的优越性
既能适应不同的网络规模又具有一定的灵活性

## Slide 10: IP地址的点分十进制标记法
将4个字节的二进制数值转换成4个十进制数值
每个十进制数值小于等于255
4个十进制数值间用“.”隔开

## Slide 11: 点分十进制标记法举例
二进制IP地址：
用点分十进制表示法表示：
202.93.120.44

## Slide 12: 网络地址
构成：一个有效的网络号和一个全“0”的主机号
例：IP地址为202.93.120.44的主机所处的网络为202.93.120.0，主机号为44

## Slide 13: 广播地址
直接广播：主机向其他网络的所有节点广播信息
  构成：一个有效的网络号和一个全“1”的主机号
  例：202.93.120.255
  发送直接广播前需要知道目的网络的网络号
有限广播：将广播限制在最小的范围内
  标准的IP编址：广播将被限制在本网络之中
  子网编址：广播被限制在本子网之中
  构成：255.255.255.255
  发送有限广播前不需要知道网络号

## Slide 14: 回送地址
回送地址：127.0.0.0
作用：网络软件测试和本地机器进程间通信
含有网络号127的数据报不可能出现在网络上

## Slide 15: 编址实例

## Slide 16: IP分配需注意的问题
小型网络使用C类地址，中型网络使用B类地址，大型网络使用A类地址
主机
  连接到同一网络中所有主机的IP地址共享同一netid
路由器
  路由器可以连接多个物理网络
  每个连接都拥有自己的IP地址
  每个连接IP地址的netid应与这个网络的netid相同

## Slide 17: 子网编址
IP地址可适应不同的网络规模
个人电脑普及使小型网络（特别是小型局域网络）越来越多
浪费IP地址（即使采用C类地址）
子网编址：克服IP地址浪费

## Slide 18: 子网编址方法
IP地址具有层次结构：网络号和主机号
子网编址方法
  将IP地址的主机号部分进一步划分成子网部分和主机部分
  从主机号部分“借”位并把它们指定为子网号部分
  在“借”用时必须给主机号部分剩余2位
  在“借”用时至少要借用2位

## Slide 19: 子网编址方法举例

## Slide 20: 子网地址和子网广播地址
子网地址：以二进制全“0”结尾
子网直接广播地址：以二进制全“1”结尾
有限广播地址： 32比特全为“1”（广播被限制在本子网内）
RFC规定二进制全“0”或全“1”的子网号不应分配给实际的子网（但在实际应用中可以分配）

## Slide 21: C类网络的子网划分

## Slide 22: 子网表示法—子网掩码法
子网掩码采用32位二进制数值
与IP地址的网络号和子网号相对应的位用“1”表示
与IP地址的主机号相对应的位用“0”表示
结合IP地址和其子网掩码可以判断IP地址的网络号、子网号和主机号

## Slide 23: 子网掩码表示法举例（1）
借用B类IP地址的8位表示子网
  子网掩码：255.255.255.0
  子网号：25

## Slide 24: 子网掩码表示法举例（2）
借用B类IP地址的4位表示子网
  子网掩码：255.255.240.0
  子网号：1

## Slide 25: 子网表示法—斜杠标记表示法
通过“IP地址/n”的方法表示，其中/n表示IP地址前n位为网络号和子网号
例如
  IP：128.22.25.6、子网掩码：255.255.255.0 >> 128.22.25.6/24
  IP：128.22.25.6，子网掩码：255.255.240.0 >> 128.22.25.6/20

## Slide 26: 无类别IP编址—子网编址的延伸
无类别IP编址抛弃了分类IP地址的概念
通过 “网络前缀”指定网络号部分
无类别IP编址可使用掩码或斜杠标记法表示
无类别IP编址方式是一种通用的IP编址方式：分类IP编址、子网编址都可通过其表示
优点：可按照网络的规模分配和申请IP地址、能在一定程度上减少路由表表项，提高路由转发速度

## Slide 27: 例：将IP地址块202.113.48.0/20平均分给4个部门
部门 | 部门1 | 部门2 | 部门3 | 部门4
网络前缀 | 202.113.48.0/22 | 202.113.52.0/22 | 202.113.56.0/22 | 202.113.60.0/22
掩码 | 255.255.252.0 | 255.255.252.0 | 255.255.252.0 | 255.255.252.0
可分配IP地址 | .48.1~.51.254 | .52.1~.55.254 | .56.1~.59.254 | .60.1~.63.254
可分配的IP地址数 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022
网络地址 | 202.113.48.0 | 202.113.52.0 | 202.113.56.0 | 202.113.60.0
广播地址 | 202.113.51.255 | 202.113.55.255 | 202.113.59.255 | 202.113.63.255

## Slide 28: 地址解析协议
IP地址屏蔽物理网络地址的差异，为上层用户提供“统一”的地址形式
IP地址屏蔽物理网络地址差异通过在物理网络上覆盖一层IP软件实现
互联网不对物理地址做任何修改
  高层软件利用IP地址指定源地址和目的地址
  低层物理网络利用物理地址指定源地址和目的地址

## Slide 29: IP地址映射到物理地址的实现方法
物理网络可以根据自身的特点选择适合的实现方法：静态表格、直接映射、动态映射等
以太网采用的方法：地址解析协议ARP
  ARP充分利用以太网的广播能力

## Slide 30: ARP协议的基本思想

## Slide 31: ARP协议的改进
高速缓存技术
  主机使用cache保存已知的ARP表项
  主机获得其他IP地址与物理地址映射关系后存入该cache
  发送时先检索cache，若找不到再利用ARP解析
  利用计时器保证cache中ARP表项的“新鲜性”
其他改进技术
  收到ARP请求后,目的主机将源主机的IP地址与物理地址的映射关系存入自己cache中
  广播发送的ARP请求，所有主机都会收到。这些主机可将该映射关系存入各自的cache
  主机启动时可主动广播自己IP地址与物理地址的映射关系

## Slide 32: 完整的ARP工作过程

## Slide 33: 以太网中ARP的报文格式

## Slide 34: ARP报文中各字段的意义
硬件类型：以太网接口类型为1
协议类型：IP协议类型为080016
操作：ARP请求为1，ARP应答为2
硬件地址长度：MAC地址长度为6B
协议地址长度：IP地址长度为4B
源MAC地址：发送方的MAC地址
源IP地址：发送方的IP地址
目的MAC地址：ARP请求中该字段没有意义；ARP响应中为接收方的MAC地址
目的IP地址：ARP请求中为请求解析的IP地址；ARP响应中为接收方的IP地址

## Slide 35: ARP命令
功能：查看、添加和删除高速缓存区中的ARP表项
高速缓冲区中的ARP表项
  动态表项：随时间推移自动添加和删除
  静态表项：一直保留，直到人为删除或重新启动计算机
Windows中ARP表项的潜在生命周期：10分钟
  新表项加入时定时器开始计时
  表项添加后两分钟内没有被再次使用：删除
  表项被再次使用：增加2分钟的生命周期
  表项始终在使用：最长生命周期为10分钟

## Slide 36: 显示高速cache中的ARP表

## Slide 37: 添加和删除ARP表项
添加
  命令：arp –s inet_addr eth_addr
  人为增加ARP表项一定要确保IP地址与MAC地址的对应关系是正确的
删除
  命令：arp –d inet_addr
  Inet_addr为“*”时删除所有表项

## Slide 38: 利用WinPcap获取IP-MAC的对应关系

## Slide 39: 获取本机网络接口的IP地址
int pcap_findalldevs_ex( char *source, struct pcap_rmtauth auth, pcap_if_t **alldevs, char *errbuf );
Typedef struct pcap_if pcap_if_t; struct pcap_if { struct pcap_if *next; char *name; char *description; struct pcap_addr *addresses; u_int flags; }; struct pcap_addr { struct pcap_addr *next; struct sockaddr *addr; struct sockaddr *netmask; struct sockaddr *broadaddr; struct sockaddr *dstaddr; };

## Slide 40: 例：获取本机网络接口的IP地址
pcap_if_t *alldevs; //指向设备链表首部的指针 pcap_if_t *d; pcap_addr_t *a; char errbuf[PCAP_ERRBUF_SIZE]; //错误信息缓冲区 if (pcap_findalldevs_ex( …… ) == -1) { …… } //获得本机的设备列表 for(d= alldevs; d != NULL; d= d->next) //显示接口列表 { …… //利用d->name获取该网络接口设备的名字 …… //利用d->description获取该网络接口设备的描述信息 for(a=d->addresses; a!=NULL; a=addr->next) //获取IP地址 { if (a->addr->sa_family==AF_INET) //该地址是否IP地址 { …… //利用a->addr获取IP地址 …… //利用a->netmask获取网络掩码 …… //利用a->broadaddr获取广播地址 …… //利用a->dstaddr)获取目的地址 } } pcap_freealldevs(alldevs); //释放设备列表

## Slide 41: 获取本机网卡的MAC（1/2)
NetBIOS编程接口与winsock的gethostbyname函数（获取的MAC地址和IP地址很难与WinPcap获取的设备接口名对应）
pcap_findalldevs_ex可获取本机的网络接口设备列表
  包含了本机所有网络接口和接口上绑定的IP地址
  不包含接口的物理地址

## Slide 42: 获取本机网卡的MAC（2/2)
获取本机网络接口和接口上绑定的IP地址
发送ARP请求，请求本机网络接口上绑定的IP地址与MAC地址的对应关系：本地主机模拟一个远端主机，发送一个ARP请求报文，该请求报文请求本机网络接口上绑定的IP地址与MAC地址的对应关系
捕获本机的ARP响应，获取本机网络接口的MAC地址

## Slide 43: 发送数据包
int pcap_sendpacket( pcap_t * p, u_char buf, int size };

## Slide 44: 发送ARP请求的例子（1）
#pragma pack(1) typedef struct FrameHeader_t { //帧首部 BYTE DesMAC[6]; BYTE SrcMAC[6]; WORD FrameType; } FrameHeader_t; typedef struct ARPFrame_t { //ARP帧 FrameHeader_t FrameHeader; WORD HardwareType; WORD ProtocolType; BYTE HLen; BYTE PLen; WORD Operation; BYTE SendHa[6]; DWORD SendIP; BYTE RecvHa[6]; DWORD RecvIP; } ARPFrame_t; #pragma pack()

## Slide 45: 发送ARP请求的例子（2）
ARPFrame_t ARPFrame; //将ARPFrame.FrameHeader.DesMAC设置为广播地址。 //将ARPFrame.FrameHeader.SrcMAC设置为本机网卡的MAC地址。 ARPFrame.FrameHeader.FrameType=htons(0x0806); //帧类型为ARP ARPFrame.HardwareType=htons(0x0001); //硬件类型为以太网 ARPFrame.ProtocolType=htons(0x0800); //协议类型为IP ARPFrame.HLen=6; //硬件地址长度为6 ARPFrame.PLen=4; //协议地址长度为4 ARPFrame.Operation =htons(0x0001); //操作为ARP请求 //将ARPFrame.SendHa设置为本机网卡的MAC地址。 //将ARPFrame.SendIP设置为本机网卡上绑定的IP地址。 //将ARPFrame.RecvHa设置为0。 //将ARPFrame.RecvIP设置为请求的IP地址; if (pcap_sendpacket(adhandle, (u_char *) &ARPFrame, sizeof(ARPFrame_t)!= 0) { …… //发送错误处理 } else { …… //发送成功 }

## Slide 46: 程序界面举例