## Slide 1
张建忠 徐敬东 编著
清华大学出版社 出版
ISBN：9787302436959

## Slide 2: 第9章 TCP与UDP
张建忠 徐敬东
南开大学计算机科学与技术系

## Slide 3: 问题的提出
追求的目标：可靠性
  单机用户：应用程序依赖于底层系统的可靠性，系统保证数据传送到底层后不会丢失和重复
  网络用户：希望互联网能够提供迅速、准确、可靠的通信功能，保证不发生丢失、重复、错序等可靠性问题
传输层：保证端对端数据传输的可靠性
  传输控制协议TCP
  用户数据报协议UDP

## Slide 4: 点对点通信与端对端通信
互联层：点对点通信
传输层：端对端通信

## Slide 5: 端对端通信与虚拟通信平台

## Slide 6: TCP提供的服务
TCP提供的服务：面向连接、可靠、全双工数据流
TCP通信过程
  建立连接（可靠地建立）
  发送数据（可靠、全双工、流式数据）
  关闭连接（优雅地关闭）

## Slide 7: TCP提供的服务特征
面向连接（Connection Orientation）
完全可靠性（Complete Reliability）
全双工通信（Full Duplex Communication）
流接口（Stream Interface）
连接的可靠建立与优雅关闭（Reliable Connection Startup & Graceful Connection Shutdown）

## Slide 8: TCP报文段格式（1/2)

## Slide 9: TCP报文段格式（2/2)
源端口号和目的端口号：16位。
序号：32位。表示本报文段数据的第1个8位组的顺序号
确认号：32位。表示接收端希望接收到的下一报文段的第一个8位组的序号
头部长度：4位。以4B为单位的报头长度
保留：6位。未使用，应全部置0
控制字段：6位。表示6种控制标志
窗口：16位。表示接收方下一次能够接收的最大数据量
紧急指针：16位。在控制字段的URG=1时，表示紧急数据位置
选项：可达40B
校验和：16位。计算时包括报头、数据以及伪首部

## Slide 10: TCP的可靠性实现
必要性：TCP建立在IP协议提供的面向非连接、不可靠的数据报投递服务基础之上
TCP需要解决的可靠性问题
  丢失数据的恢复问题
  可靠建立与关闭连接问题

## Slide 11: 数据丢失与重发

## Slide 12: TCP重发机制需要解决的主要问题
重发之前应该等待多长时间? 互联网上的传输延迟不固定
解决方案：自适应
  根据互联网当时的通信状况，计算合适的数据重发时间（如Karn算法等）
  计算往返时间RTT
  利用获得的多个RTT和统计学原理计算重发时间

## Slide 13: TCP连接的建立 - 3次握手

## Slide 14: TCP连接的优雅关闭
目的：保证关闭连接之前所有数据都可靠地到达了目的地
方法：三次握手法
TCP连接的双方都可发起关闭连接操作

## Slide 15: TCP的流量控制
TCP使用窗口机制进行流量控制
何为窗口？
  连接建立时，各端分配一块缓冲区用来存储接收的数据，并将缓冲区的尺寸发送给另一端
  接收方发送的确认信息中包含了自己剩余的缓冲区尺寸
  剩余缓冲区空间的数量叫做窗口

## Slide 16: TCP的流量过程

## Slide 17: TCP端口
TCP端口：一个TCP连接两端的端点
TCP端口的表示：16位的二进制数
利用TCP端口可以提供多路复用功能

## Slide 18: 著名的TCP端口号

## Slide 19: 用户数据报协议UDP
UDP提供的服务：面向非连接、不可靠
服务特点
  面向非连接，数据直接封装在IP数据报中投递
  不确认，不排序
  运行效率高，实现简单
利用UDP的应用程序要承担可靠性方面的全部工作

## Slide 20: UDP用户数据报格式
源端口号和目的端口号：各16位。
长度字段：16位。表示包括报头在内的用户数据报的总长度
校验和：16位。计算时包括报头、数据以及伪首部

## Slide 21: UDP的端口
UDP利用端口对给定主机上的多个目标进行区分
UDP端口使用16位二进制数表示
TCP和UDP各自拥有自己的端口号

## Slide 22: 著名的UDP端口号

## Slide 23: 实验：端口的应用 — 网络地址转换
NAT是为解决现阶段IP地址短缺问题而设计的
  NAT可以使多个内部网用户利用一个或很少几个合法IP地址访问外部网络
  与子网与无类别IP编址的比较
IP地址短缺的长远解决方案：重新设计和启用新的IP地址方案，如IPv6地址为128位

## Slide 24: NAT的主要技术类型
静态NAT
动态NAT
网络地址端口转换NAPT
最常用的NAT类型

## Slide 25: 静态NAT

## Slide 26: 动态NAT

## Slide 27: 网络地址端口转换NAPT

## Slide 28: 提高内部网络安全性

## Slide 29: 实验使用的网络结构示意图

## Slide 30: 配置NAT服务器—添加NAT服务模块

## Slide 31: 配置NAT服务器—设置与外部网络的接口连接

## Slide 32: 配置NAT服务器—指定与内部网络连接的接口

## Slide 33: 配置NAT服务器—配置完成后的窗口

## Slide 34: 测试配置的NAT—访问外部网站

## Slide 35: 测试配置的NAT—观察网络地址映射表